## Slide 1
Soutenance PFE:
Conception électronique analogique
Marvyn Pannetier
5ESPE 2021-2022

## Slide 2
Sommaire
5
Conclusion
1
Introduction
3
Conception
2
Planning
4
Réalisation et tests

## Slide 3
1 - Introduction

## Slide 4: 1 - Introduction
Description de THALES et du sujet

## Slide 5
2 - Planning

## Slide 6: 2 – Planning
Planning initial
Planning final

## Slide 7
3 – Conception

## Slide 8: 3 - Conception
Cahier des charges
Tension différentielle de sortie aux bornes de la charge | 7.0+-0.7V RMS
Forme du signal de sortie | Sinusoïde
Fréquence | Doit être capable de générer des sinusoïdes de fréquence comprise entre 2kHz et 5kHz
Précision de la fréquence du sinus de sortie entre les circuits ACS | Inférieur à 0.1Hz
Courant dans la charge | Entre 10mA et 40mA RMS
Caractéristique de la charge | Charge inductive avec résistance parasite ayant pour facteur de puissance cos(ϕ) = 0.2079 soit ϕ=78°
Surface | La surface actuelle pour un ACS ELAC est de 740mm2, il faut donc faire moins
Rendement | Un ACS ELAC a un rendement inférieur à 10%, il faut donc être supérieur à ce rendement et l’optimiser au maximum.
Ondulation sur le signal et stabilité | Inférieur à 100mV
THD du sinus de sortie | Inférieur à 1%
Coût | Pas de référence mais le plus bas possible tout en respectant les points ci-dessus.

## Slide 9: 3 - Conception
Choix de l’architecture
 | Composant COTS avec entrée analogique | Composant COTS avec entrée PWM | MOSFET driver + étage d’amplification
Consommation | 35mA + courant tiré par la charge | 7.3mA + courant tiré par la charge | Moins de 1mA + courant tiré par la charge
Surface | Sans le filtre, entre 50 et 70mm2 | Sans le filtre, entre 60 et 90mm2 | 4 double NMOS: 4*4.2=17.2mm2 4 gate drivers: 4*9=36mm2 Total: 53.2mm2
Prix (pour 500 unités) | Entre 1 et 2€ le composant | Plus de 3€ | NMOS : 4*0.266€ Driver: 4*0.243€ Total=2.036€
Disponibilité |  |  | 

## Slide 10: 3 - Conception
Circuit finale LTspice

## Slide 11: 3 - Conception
Résultats des simulations
THD < 1%

## Slide 12: 3 - Conception
Génération des PWM

## Slide 13: 3 - Conception
Asservissement de la tension de sortie

## Slide 14
4 – Réalisation et tests

## Slide 15: 4 – Réalisation et tests
PCB prototype
TOP
BOTTOM

## Slide 16: 4 – Réalisation et tests
Résultats des tests
 | ACS ELAC | ACS classe D
Coût | X | < 5€ pour 250 circuits
Surface | 740mm2 | sans routage: environ 150mm2 avec routage: entre 300mm2 et 400m2
Rendement | Entre 5 et 10% | Entre 30% et 65%

## Slide 17
5 – Conclusion

## Slide 18
Merci pour votre attention
Des questions ?